## Slide 1: 信息安全概论
数学与统计学学院
贾小英

## Slide 2
第 十讲
TCP/IP协议概述

## Slide 3: 主要内容
TCP/IP协议体系概述
TCP/IP分层及工作原理
数据报格式
TCP/IP协议分析举例

## Slide 4
一、TCP/IP协议体系概述
什么是协议？
  为了使数据可以在网络上从源传递到目的地，网络上所有设备需要“讲”相同的“语言”。
  描述网络通信中“语言”规范的一组规则就是协议。
数据通信协议的定义
  决定数据的格式和传输的一组规则或一组惯例
TCP/IP协议体系概述
“鸡同鸭讲”
✗

## Slide 5
一、TCP/IP协议体系概述
TCP/IP协议源于1969年，是针对Internet开发的一种体系结构和协议标准，目的在于解决异种计算机网络之间的通信问题。使得网络在互联时能为用户提供一种通用、一致的通信服务。
TCP/IP是一组协议的代名词，是由一系列协议组成的协议簇。它本身指两个协议集：
  TCP（传输控制协议）：用来为应用程序提供端到端的通信和控制功能。
  IP（互连网络协议）：用来给各种不同的局域网和通信子网提供一个统一的互联平台
TCP/IP协议体系概述

## Slide 6
TCP/IP协议体系概述
Host
Internet
TCP/IP
Host
一、TCP/IP协议体系概述

## Slide 7
一、TCP/IP协议体系概述
TCP/IP协议的基本传输单位是数据报（包）（Datagram）
TCP协议负责把数据分成若干个数据包，并给每个数据包加上包头，包头上有相应的编号，以保证在数据接收端能将数据还原为原来端格式。
IP协议在每个TCP包头上在加上源／目的主机地址，这样数据才能找到自己要去的地方，如果在传输过程中出现数据的丢失、失真等情况，TCP协议会自动要求数据重传。
TCP/IP协议体系概述

## Slide 8
二、TCP/IP分层及工作原理
TCP/IP分层及工作原理
网络通信的过程很复杂
  数据以电子信号的形式穿越介质到达正确的计算机，然后转换成最初的形式，以便接受者能够阅读
  为了降低网络设计的复杂性，将协议进行了分层设计

## Slide 9
二、TCP/IP分层及工作原理
TCP/IP分层及工作原理
分层设计的意义
  用户服务层的模块设计可相对独立于具体的通信线路和通信硬件接口的差别
  通信服务层的模块设计又可相对独立于具体用户应用要求的不同
例如：文件传输或电子邮件服务模块的设计，不必关心底层通信线路使光纤还是双绞线

## Slide 10
TCP/IP分层及工作原理
邮政通信实例

## Slide 11
TCP/IP分层及工作原理
邮政通信实例
  下层为上层提供服务
  邮局对于写信人来说是下层
  运输部门是邮局的下层
同层次之间使用相同的协议
  写信人与收信人之间使用相同的语言
  邮局之间处理邮件的约定

## Slide 12
二、TCP/IP分层及工作原理
TCP/IP分层及工作原理
OSI模型（Open System Internetwork）
  由国际标准化组织（ISO）创立的开放式系统互联模型，是网络协议和分布式应用的标准模型。
  它定义了七个网络层次。
  由于OSI模型太过宽泛，制定过程中总是着眼于一次制定达到完美，但却忽略了异构网络通信的重要性，无连接服务一开始也不在考虑之列，网络管理功能也过度复杂，造成了OSI迟迟没有成熟的产品推出，这个曾经有望成为国际通用标准的模型如今主要被用来作为分层网络协议的教学模板。

## Slide 13
二、TCP/IP分层及工作原理
TCP/IP分层及工作原理
TCP/IP模型
  TCP/IP一开始就考虑到多种异构网的互联问题，将网际协议IP协议作为重要组成部分，面向连接和无连接的服务并重，并具有较好的网络管理功能
  TCP/IP通过实践得到到不断的完善，也得到了大厂商的支持，所以TCP/IP参考模型成为事实上的网络通信标准。

## Slide 14
二、TCP/IP分层及工作原理
TCP/IP分层及工作原理
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
OSI模型
TCP/IP

## Slide 15
数据链路层
TCP/IP分层及工作原理
应用层
传输层
网络层
数据链路层
数据链路又称网络接口层，它主要负责建立、维持和释放一个网络内的数据链路的连接，负责信息从源传向宿，并无差错地、以帧为单位地传送服务，它支持的数据连接技术很多：如各种速度的以太网、ATM网、令牌环网、光缆分布数据接口、帧中继等。它的最大优点就是它可以在任何一种物理网络上运行。

## Slide 16
网络层
TCP/IP分层及工作原理
应用层
传输层
网络层
数据链路层
IP层又称网际层，它主要负责完善数据分组（即形成数据报），为源站点和目标站点间的数据传输服务，使在数据传送的过程中能够选择合适的路由和节点。

## Slide 17: 网络层主要协议
IP协议(IP)
ICMP协议(ICMP)
地址解析协议(ARP)
反向地址解析协议(RARP)
应用层
传输层
网络层
数据链路层
Notes: Purpose: This figure presents a list of the protocols operating at the Internet layer.
Emphasize: Review the protocols briefly. They are covered in detail on the coming pages.
Routing protocols are usually considered layer-management protocols that support the network layer.

## Slide 18
传输层
TCP/IP分层及工作原理
应用层
传输层（TCP/UDP）
网络层（IP）
数据链路层
传输层主要是把要传送的数据信息进行分组，它由两个协议组成：TCP提供一种面向连接的、可靠的传输服务；常用于点对点单播传输；
UDP提供一种无连接的、不可靠的传输服务；如：组播就用UDP协议传输（或称IP复用）

## Slide 19
传输层主要协议
TCP/IP分层及工作原理
传输控制协议（TCP）：面向连接的
用户数据报协议 (UDP)：面向无连接的
应用层
传输层
网络层
数据链路层

## Slide 20
应用层
TCP/IP分层及工作原理
应用层(进程)
传输层（TCP/UDP）
网络层（IP）
数据链路层
应用层又称进程层，它主要为用户接口提供服务、管理和网络资源分配等；

## Slide 21
应用层主要协议
TCP/IP分层及工作原理
*Used by the router
应用层
传输层
网络层
数据链路层
文件传输
- TFTP *
- FTP *
- NFS
E-Mail
- SMTP
远程登录
- Telnet *
- rlogin *
网络管理
- SNMP *
域名管理
- DNS*

## Slide 22
三、数据报文格式
TCP/IP分层及工作原理
数据的分层封装
IP协议及报文格式
传输层协议及报文格式

## Slide 23
数据报格式
数据的分层封装
应用层
应用数据
IP包头
传输头
应用消息（Message)
数据段（Data Segment）
IP净荷
IP报文（IP Packet）
协议报文（PDU）
帧（Frame）
帧头
实际发送的数据格式
数据链路层
网络层
传输层
应用层
帧尾

## Slide 24
数据报格式
实际传送的以太网帧格式
目的地址
源地址
类型
IP头
TCP头
数据
帧头
TCP包
IP包
目的地址和源地址指的是MAC地址

## Slide 25
数据报格式
数据传递
应用层
应用数据
传输头
IP净荷
IP包头
帧净荷
帧头
帧尾
应用层
应用数据
传输头
IP净荷
IP包头
帧净荷
帧头
帧尾
发送端
接收端
以太网

## Slide 26
IP协议及报文格式
IP协议在源地址和目的地址之间传送数据包，并提供对数据大小的重新组装功能，以适应不同网络对包大小的要求。
IP协议的责任就是把数据从源传送到目的地，不负责保证传送可靠性，流控制，包顺序等服务。
IP实现两个基本功能：寻址和分段。IP负责选择传送的道路，即路由功能。如果有些网络内只能传送小数据报，IP可以将数据报重新组装并在报头域内注明。
IP使用四个关键技术提供服务：服务类型，生存时间，选项和报头校验码。
Notes: Purpose: This figure explains what is contained in an IP datagram.
Emphasize: Discuss the format of the IP datagram.
The current generation of IP is version 4. We need the Header Length (HLEN) and the Total Length in this example because the IP Options field allows a variable length.
Time-To-Live (TTL) is a countdown field. Every station must decrement this number by one or by the number of seconds it holds onto the packet. When the counter reaches zero, the time to live expires and the packet is dropped. TTL keeps packets from endlessly wandering the internet in search of nonexistent destinations.
The next generation of IP (called IPng) is IP version 6. It is covered in RFC 1752.
Good references for this topic are Douglas Comer’s books on TCP/IP.

## Slide 27
版本号 (4)
目的IP地址(32)
可选项(0 or 32 if any)
数据(varies if any)
1
Bit 0
Bit 15
Bit 16
Bit 31
头部长度(4)
优先级&服务类型(8)
总长度(16)
标识(16)
标志 (3)
片偏移(13)
生存时间(8)
协议号 (8)
头部校验和(16)
源IP地址(32)
20 字节
IP数据报格式
Notes: Purpose: This figure explains what is contained in an IP datagram.
Emphasize: Discuss the format of the IP datagram.
The current generation of IP is version 4. We need the Header Length (HLEN) and the Total Length in this example because the IP Options field allows a variable length.
Time-To-Live (TTL) is a countdown field. Every station must decrement this number by one or by the number of seconds it holds onto the packet. When the counter reaches zero, the time to live expires and the packet is dropped. TTL keeps packets from endlessly wandering the internet in search of nonexistent destinations.
The next generation of IP (called IPng) is IP version 6. It is covered in RFC 1752.
Good references for this topic are Douglas Comer’s books on TCP/IP.

## Slide 28: IP数据报
版本号：4bit，指出了IP协议的版本号，若版本号不同，则需要进行转换，源宿版本相同才能通讯；目前版本号为4
头部长度： 4bit ，指出了IP 数据报头的长度单位，每个单位为32bit；IP数据报的长度最小为5个单位；最大为15个单位；主要用于记录路由信息等。
总长度： 16bit ，指出了IP 数据报的长度，以字节为单位，最长为216-1即65，535个字节，它的长度由网络的传送能力所决定。
协议号：8bit，表示该数据报数据区的高层协议类型；如TCP或UDP或其他协议等。
Notes: Purpose: This figure explains what is contained in an IP datagram.
Emphasize: Discuss the format of the IP datagram.
The current generation of IP is version 4. We need the Header Length (HLEN) and the Total Length in this example because the IP Options field allows a variable length.
Time-To-Live (TTL) is a countdown field. Every station must decrement this number by one or by the number of seconds it holds onto the packet. When the counter reaches zero, the time to live expires and the packet is dropped. TTL keeps packets from endlessly wandering the internet in search of nonexistent destinations.
The next generation of IP (called IPng) is IP version 6. It is covered in RFC 1752.
Good references for this topic are Douglas Comer’s books on TCP/IP.

## Slide 29: IP数据报
服务类型：8bit，指出了IP协议服务的类型情况和优先级
标识：16bit，标识是源主机赋予数据报的标识号，同一源主机所发向目的主机的每一个数据报的标识号是唯一的，不管在物理网络中传送时分成多少片，在目的主机中都能通过源主机地址和该标识号组成一个完整的数据报。
标志：3 bit，第一位未用，第二位表示是否能分片，当为“1”时表示该数据报不能分片；第三位表示片是否结束，当为“1”时表示不是最后一片。
片偏移： 13bit，指出了本片数据在初始数据报区中的偏移量，既该片相对起点的何处位置，偏移量以8个字节为单位计算。
Notes: Purpose: This figure explains what is contained in an IP datagram.
Emphasize: Discuss the format of the IP datagram.
The current generation of IP is version 4. We need the Header Length (HLEN) and the Total Length in this example because the IP Options field allows a variable length.
Time-To-Live (TTL) is a countdown field. Every station must decrement this number by one or by the number of seconds it holds onto the packet. When the counter reaches zero, the time to live expires and the packet is dropped. TTL keeps packets from endlessly wandering the internet in search of nonexistent destinations.
The next generation of IP (called IPng) is IP version 6. It is covered in RFC 1752.
Good references for this topic are Douglas Comer’s books on TCP/IP.

## Slide 30: IP数据报
生存时间：8bit，生存时间TTL（time to live）表示数据报最大生存的时间，他以秒为单位倒计时计算，一但该值为“0”他将被从网中删除，同时向源主机发回出错信息。
报头校验和： 16bit，报头校验和用于对数据报头进行校验，以保证数据报头的正确性；（校验方法：先设初始值为“0”，再对数据报头数据每16位求异和，结果取反，从而计算出报头校验和的值来）
Notes: Purpose: This figure explains what is contained in an IP datagram.
Emphasize: Discuss the format of the IP datagram.
The current generation of IP is version 4. We need the Header Length (HLEN) and the Total Length in this example because the IP Options field allows a variable length.
Time-To-Live (TTL) is a countdown field. Every station must decrement this number by one or by the number of seconds it holds onto the packet. When the counter reaches zero, the time to live expires and the packet is dropped. TTL keeps packets from endlessly wandering the internet in search of nonexistent destinations.
The next generation of IP (called IPng) is IP version 6. It is covered in RFC 1752.
Good references for this topic are Douglas Comer’s books on TCP/IP.

## Slide 31
传输层
网络层
TCP
UDP
协议号
IP
17
6
传输层协议及报文格式
Notes: Purpose: This figure explains the use of the protocol field.
Emphasize: Protocol numbers connect, or multiplex, IP to the transport layer. These numbers are standardized in RFC 1700. Cisco uses these numbers in filtering with extended access lists.

## Slide 32
TCP协议（Transmission Control Protocol）
一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。
TCP协议将源主机应用层的数据分成多个分段，然后将每个分段传送到网网络层，网络层将数据封装为IP数据包，并发送到目的主机。目的主机的网络层将IP数据包中的分段传送给传输层，再由传输层对这些分段进行重组，还原成原始数据，传送给应用层。
  TCP协议还要完成流量控制和差错检验的任务，以保证可靠的数据传输。
Notes: Purpose: This figure explains the use of the protocol field.
Emphasize: Protocol numbers connect, or multiplex, IP to the transport layer. These numbers are standardized in RFC 1700. Cisco uses these numbers in filtering with extended access lists.

## Slide 33
TCP/IP分层及工作原理
源端口(16)
目的端口(16)
序列号(32)
头部长度(4)
确认号(32)
保留位 (6)
Code bits (6)
窗口(16)
校验和 (16)
紧急位 (16)
可选项(0 or 32 if any)
数据(varies)
20 Bytes
Bit 0
Bit 15
Bit 16
Bit 31
TCP报文格式

## Slide 34
TCP/IP分层及工作原理
TCP报文格式
源端口号：标识源主机的一个应用进程。
目的端口号：标识目的主机的一个应用进程。
序列号：用来标识从 TCP 源端向目的端发送的数据字节流，表示在这个报文段中的第一个数据字节的顺序号。
确认号：包含发送确认的一端所期望收到的下一个序列号。因此，确认序号应当是上次已成功收到数据字节顺序号加 1 。
头部长度：报头中 32bit 字的数目，实际上指明数据从哪里开始。需要这个值是因为任选字段的长度是可变的。TCP 最多有 60 字节（4bit）的首部。正常的长度是 20 字节。

## Slide 35: TCP／UDP端口号
TCP
端口号
F T P
传输层
T E L N E T
D N S
S N M P
T F T P
S M T P
UDP
应用层
21
23
25
53
69
161
R I P
520
Notes: Purpose: This figure explains how TCP uses port numbers to connect applications.
Emphasize: These port numbers were standardized in RFC 1340. This RFC has been obsoleted by RFC 1700. However, many of the port numbers outlined in RFC 1340 are still being used as standards.
It is possible to filter on TCP port numbers.
The TCP port number, combined with other information, is what UNIX C language developers call a socket. However, work sockets have different meanings in XNS and Novell, where they are service access point abstractions or programming interfaces rather than service access point identifiers.

## Slide 36: TCP 端口号应用实例
Source
Port
Dest.
Port
…
Host A
1028
23
…
SP
DP
Host Z
Telnet Z
Dest. port = 23. Send packet to my
Telnet application.
Notes: Purpose: This figure continues to explain how TCP uses port numbers.
Emphasize: In most cases the TCP port number on one side of a conversation is the same on the other side. For example, when a file transfer takes place, the software on one host is communicating with a peer application on another host.
In this example we see a Telnet (TCP port 23) session. It is possible to have multiple Telnet sessions running simultaneously on a host or router. Telnet selects an unused port number above 1023 to represent the source port for each independent session. Notice that the destination port is still 23.
Port numbering is important to understand in order to configure IP extended access lists. The lack of symmetry in port number use is a critical factor in establishing effective security.

## Slide 37
Send SYN
(seq=100 ctl=SYN)
SYN received
Send SYN, ACK
(seq=300 ack=101 ctl=syn,ack)
Established
(seq=101 ack=301 ctl=ack)
Host A
Host B
1
2
3
SYN received
TCP连接建立——三次握手
SYN：同步序列号
Notes: Layer 3 of 3:
In the next segment, host A sends some data. Note that the sequence number of the segment in step 3 is the same as as the ACK in step 2.
Emphasize: This sequence is like two people talking. The first person wants to talk to the second, so she says, “I would like to talk with you.” (SYN.) The second person responds, “Good. I want to talk with you.” (SYN, ACK.) The first person then says, “Fine—let us talk. Here is what I have to say.” (SYN, ACK, DATA.)
At this point either side can begin communicating and either side can break the connection. TCP is a peer-to-peer (balanced) communication method (no primary/secondary).
Note: This figure explains TCP connection establishment. For more information regarding the three-way handshake in establishing a TCP connection, refer to RFC 793.

## Slide 38
TCP连接建立——三次握手
对话过程模拟：
  A：“我想给你发数据，可以吗？”
  B：“可以，你什么时候发？”
  C：“我现在就发，你接着吧！”，
三次“对话”的目的是使数据包的发送和接收同步，经过三次“对话”之后，主机A才向主机B正式发送数据。
Notes: Layer 3 of 3:
In the next segment, host A sends some data. Note that the sequence number of the segment in step 3 is the same as as the ACK in step 2.
Emphasize: This sequence is like two people talking. The first person wants to talk to the second, so she says, “I would like to talk with you.” (SYN.) The second person responds, “Good. I want to talk with you.” (SYN, ACK.) The first person then says, “Fine—let us talk. Here is what I have to say.” (SYN, ACK, DATA.)
At this point either side can begin communicating and either side can break the connection. TCP is a peer-to-peer (balanced) communication method (no primary/secondary).
Note: This figure explains TCP connection establishment. For more information regarding the three-way handshake in establishing a TCP connection, refer to RFC 793.

## Slide 39
Window size = 1
Sender
Receiver
Send 1
Receive 1
Receive ACK 2
Send ACK 2
Send 2
Receive 2
Receive ACK 3
Send ACK 3
Send 3
Receive 3
TCP简单确认机制
Notes: Layer 6 of 7:
Send 3, Receive 3.

## Slide 40: TCP序列号和确认号
源端口
目的端口
…
序列号#
确认号
1028
23
Source
Dest.
11
Seq.
2
Ack.
1028
23
Source
Dest.
10
Seq.
1
Ack.
1028
23
Source
Dest.
11
Seq.
1
Ack.
1028
23
Source
Dest.
12
Seq.
2
Ack.
I just got #11,
now I need #12.
I just
sent #11.
Notes: Layer 4 of 4:
Layer 4 shows the acknowledgment number is 12.
Emphasize: The Sequence and Acknowledgment numbers are directional. The slide highlights the communication going in one direction. The sequence and acknowledgments take place with the sender on the right. TCP provides full-duplex communication.

## Slide 41
TCP/IP分层及工作原理
UDP协议
用户数据报协议UDP (User Datagram Protocol)
UDP协议是一种面向无连接的协议，因此，它不能提供可靠的数据传输，而且UDP不进行差错检验，必须由应用层的应用程序实现可靠性机制和差错控制，以保证端到端数据传输的正确性。
虽然UDP与TCP相比，显得非常不可靠，但在一些特定的环境下还是非常有优势的。

## Slide 42
TCP/IP分层及工作原理
没有序列号和确认号
源端口(16)
目的端口(16)
长度 (16)
数据(if any)
1
Bit 0
Bit 15
Bit 16
Bit 31
校验和(16)
8 Bytes
UDP报文格式

## Slide 43
四、TCP/IP协议分析举例
TCP/IP协议分析举例
ICMP协议
HTTP协议

## Slide 44
ICMP协议
TCP/IP协议分析举例
Internet控制信息协议（Internet Control Message Protocol）
它是TCP/IP协议族的一个子协议，用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。
控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。
这些控制消息虽然并不传输用户数据，但是对于用户数据的传递起着重要的作用。

## Slide 45
ICMP协议
TCP/IP协议分析举例
网络中存在差错，而IP不提供出错信息及其处理。因此，需要差错报告与处理机制。
ICMP仅提供差错报告机制，无差错处理机制；差错处理需由高层协议软件完成。
可利用ICMP协议来提供错误信息给来源主机，此信息也以包的形式来传送，称为ICMP包。
ICMP协议的使用是建立在IP协议基础上的，换言之，ICMP协议无法单独运行，我们甚至可以将ICMP当作时IP协议的一部分。

## Slide 46
ICMP协议
TCP/IP协议分析举例

## Slide 47
ICMP协议
TCP/IP协议分析举例
ICMP的包是嵌在IP包中来传送的，IP包的数据区部分是由整个ICMP包组成的。
IP头
ICMP头
ICMP数据
ICMP包
IP包

## Slide 48
ICMP协议
TCP/IP协议分析举例
ICMP头
ICMP数据
类 型
代 码
校验和
0
1
2
4
类型域 ICMP报文类型 类型域 ICMP报文类型
0 回应应答 12 数据报参数错
3 信宿不可到达 13 时戳请求
4 源抑制 14 时戳应答
5 重定向 17 地址掩码请求
8 回应请求 18 地址掩码响应
11 数据报超时

## Slide 49
TCP/IP协议分析举例
代 码： 提供报文类型的进一步信息 ；
校验和：提供整个ICMP报文的校验和；
数据区：包括出错数据报报头及该数据报前64bit的数据；
这些信息可以帮助信源机确定出错数据报；
ICMP协议

## Slide 50
TCP/IP协议分析举例
类型域为3，代码为0-15
ICMP差错报文的特点
  只向源站提供报告，本身一般不处理差错。
  差错报文作为一般数据传输。
  数据报出错时，放弃数据报
ICMP差错控制报文
目的不可达报文格式：

## Slide 51
TCP/IP协议分析举例

## Slide 52
TCP/IP协议分析举例
ICMP回应请求与应答
报文格式：
标识符与序号用来确定是哪一台主机发出的回应请求；
回应请求与应答报文以IP数据报方式在互连网中传输，如果成功接收到应答报文的话，则说明数据传输系统、 IP与 ICMP软件工作正常，信宿机可以到达；
TCP/IP实现中，用户的ping命令就是利用回应请求与应答报文测试信宿机是否可以到达；
类型（0/8） | 代码（0） | 校验码
标识符 |  | 序号
数据 |  | 

## Slide 53
TCP/IP协议分析举例

## Slide 54
HTTP协议
HTTP协议
超文本传输协议(HyperText Transfer Protocol )
是一种为分布式、合作式、多媒体信息系统服务，面向应用层的协议，是互联网上应用最为广泛的一种网络协议，所有的WWW文件都必须遵守这个标准。
基于传输层的TCP协议进行通信。
设计目的是为了提供一种发布和接收HTML页面的方法。

## Slide 55
HTTP协议
HTTP协议
客户端
服务器
建立TCP连接
请求与响应
关闭TCP连接

## Slide 56
HTTP协议特点
HTTP协议
客户/服务器模式：一个服务器可以为分布在世界各地的许多客户服务。
简单：HTTP本身处理简单,有效地处理大量请求，HTTP服务器程序规模小，所以经由HTTP的通信速度快,与其它协议相比,时间开销小得多。
灵活: HTTP允许传输任意类型的数据对象，可以通过Content-type来指定数据类型。
无状态：HTTP是无状态的协议，缺少状态记忆,运行速度高,服务器应答速度较快。

## Slide 57
HTTP协议
HTTP协议
HTTP的消息类型共分为两大类：
请求(Request)消息：由客户端发给服务器的消息。其组成包括:请求行(Request-Line)，可选的头域(Header Field )，及实体(Entity-Body)。
响应(Response)消息：是服务端回复客户端请求的消息，其组成包括状态行(Status-Line)，可选的头域 (Header Field )，及实体(Entity-Body)。

## Slide 58
请求消息 | 格式
请求行 | 请求方法 请求内容
报头域 | 头域由一个名字、冒号（:）和域值三部分组成。名字是大小写无关的，域值前可以添加任何数量的空格符，头域可以被扩展为多行，在每行开始处，使用至少一个空格或制表符。
空行 | 回车换行符
消息体（可选） | 数据，格式和长度由头域中指定 （Content-Typ和Content-length）
HTTP请求消息
HTTP请求由三部分组成，分别是：请求行、消息报头、请求正文

## Slide 59
请求行
请求行有3个元素:请求方法、URI、HTTP版本，最后以CRLF结尾，各个元素之间用空格隔开。请求方法 请求URL HTTP版本号
  请求方法：指出客户请求服务器执行的一般操作。HTTP/1.1中定义了八种请求方法，其中GET、POST、HEAD、是常用请求方法。
  URI:统一资源标识，简单地讲被请求资源所处的地址，如：http://www.yesky.com/pub/WWW/page.html
  HTTP版本：HTTP/1.1，高版本的服务器接受低版本客户的请求，并向客户发送同样版本的应答；高版本的客户接受低版本服务器的应答。

## Slide 60
方法名 | 备注
GET | 获取一个URL指定的资源,即资源实体
HEAD | 获取一个指定资源的信息，
POST | 向服务器提交数据
PUT | 向服务器提交资源
DELETE | 请求源服务器删除Request-URI标识的资源
TRACE | 网络跟踪
CONNECT | 与PROXY之间的连接管理
OPTIONS | 查询能力
请求方法

## Slide 61
头部行中的内容一般用来描述客户端能兼容的类型。
如：
User-Agent：客户端的浏览器信息。
Connection：close表示使用短连接，Keep-Alive表示客户端支持持久连接。
Date：消息产生的当前时间。
Accept-Language：客户端支持的语言。
Cache-Control：客户端是否支持cache。
头部行
消息体
请求的附属体，GET不适用，POST方法提交数据时，用来存放请求的参数。

## Slide 62
头部行中的内容一般用来描述客户端能兼容的类型。
如：
User-Agent：客户端的浏览器信息。
Connection：close表示使用短连接，Keep-Alive表示客户端支持持久连接。
Date：消息产生的当前时间。
Accept-Language：客户端支持的语言。
Cache-Control：客户端是否支持cache。
消息实体

## Slide 63
请求消息示例：
GET http://www.yesky.com/pub/WWW/page.html HTTP/1.1
Connection：close
User-agent：Mozilla/4.0
Accept-Encoding：gzip,compress
Accept-language：en
CR LF
Entity-Body
这个消息共有5行(每行以一个回车符和一个换行符结束)，最后一行后面还有额外的一个回车符和换行符，以及一个可选的实体。第一行为请求行(request line)，后续各行都称为报头行(header)。

## Slide 64
本例中的报头域：
Connection：close是在告知服务器本浏览器不想使用永久连接方式（HTTP/1.0使用非永久连接，HTTP/1.1默认使用永久连接）。
User-agent：Mozilla/4.0指定用户代理服务器的类型。
Accept-Encoding：gzip,compress指出发送此请求的浏览器支持哪些压缩编码方式。
Accept-language：en指出客户浏览器支持的语言是英语。

## Slide 65
POST /Login.php HTTP/1.1
Accept: image/gif，*/*
Accept-language: zh-cn
Accept-encodeing: gzip
User-Agent: MSIE6.0
Host: www.some.com
Connection: Keep-Alive
Content-Length: 7
Cache-Control:no-cache
Cookie: name1=value1; name2=value2;
CRLF
username=b&passwd=d
POST消息举例

## Slide 66
HTTP响应消息
在接收和解释请求消息后，服务器返回一个HTTP响应消息。HTTP响应也是由三个部分组成，分别是：状态行、报头域、响应正文
响应消息 | 格式
状态行 | HTTP版本号 状态码 原因叙述
报头域 | 头域由一个名字、冒号（:）和域值三部分组成。名字是大小写无关的，域值前可以添加任何数量的空格符，头域可以被扩展为多行，在每行开始处，使用至少一个空格或制表符。
空行 | 回车换行符
实体（可选） | 数据，格式和长度由头域中指定 （Content-Typ和Content-length）

## Slide 67
状态行
状态行由协议版本、状态码、原因短语3个元素组成，各个元素之间用空格分隔。
状态码字段由三个数字组成，标识客户请求方法的结果。
原因短语为状态码的文本描述信息

## Slide 68
状态行
状态码有5种可能的值，如下表所示。
状态码 | 定义 | 说明
1XX | 信息 | 接收到请求，继续处理
2XX | 成功 | 操作成功地收到，理解和接受
3XX | 重定向 | 为了完成请求，必须采取进一步措施
4XX | 客户端错误 | 请求的语法有错误或不能完全被满足。
5XX | 服务端错误 | 服务器无法完成明显有效的请求。

## Slide 69
状态行
常见状态代码、状态描述、说明： 200 OK //客户端请求成功 400 Bad Request //客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解
401 Unauthorized //请求未经授权，这个状态代码必须和WWW-Authenticate报头域一起使用
403 Forbidden //服务器收到请求，但是拒绝提供服务
404 Not Found //请求资源不存在，eg：输入了错误的URL
500 Internal Server Error //服务器发生不可预期的错误
503 Server Unavailable //服务器当前不能处理客户端的请求，一段时间后可能恢复正常

## Slide 70
响应消息示例：
HTTP/1.1 200 OK
Connection:close Date: Thu, 13 Oct 2005 03:17:33 GMT Server: Apache/2.0.54 (Unix) Last—Nodified:Mon,22 Jun 1998 09;23;24 GMT Content—Length:682l
Content-Type：text/html

## Slide 71
Date：Thu, 13 Oct 2005 03:17:33 GMT指出服务器创建并发送本响应消息的日期和时间。
Server：Apache/2.0.54 (Unix)指出本消息是由Apache服务器产生的，服务器版本为2.0.54，
Last—Nodified： Mon,22 Jun 1998 09;23;24 GMT 指出对象本身的创建或最后修改日期或时间。
Content—Length：682l指出所发送对象的字节数。
Content—Type：text/html指出包含在实体中的对象是HTML文本。